## Slide 2: Luft- & Wasserqualität im Vergleich
Gesundes, sauberes Trinkwasser ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Welche Erwartungen haben wir an Luft, die wir atmen?
Notes: Einladen nachzudenken – was ist uns bezüglich der Gesundheit unserer Kinder wichtig und welche Werte sind uns durch die letzten Jahre wichtig geworden? Wie war das vor 3, vor 5 Jahren?
Lernen lernen: was brauchen unsere Kinder um gut zu lernen?

## Slide 3: Tägliche Menge Luft & Wasser in Liter?
Wasser: 1-2 Liter
Luft: >11.000 Liter
Wasser wird kontrolliert & aufbereitet.
Wie steht es um unsere Luft?
Notes: Welche Menge Luft inhalieren wie täglich? 23.000 Atemzüge machen Erwachsene täglich, Kinder fast doppelt so viele
Pro Minute sind das 8-10 Liter Luft

## Slide 4: Welche Werte uns wichtig für uns & unsere Kinder in Schule/Arbeit/Privatleben?
Dabei sein können
Gesundheit
Solidarität
Freude & Erfolg
Was noch?
Leistungsfähigkeit
Inklusion
Notes: Einladen nachzudenken – was ist uns bezüglich der Gesundheit unserer Kinder wichtig und welche Werte sind uns durch die letzten Jahre wichtig geworden? Bzw. warum haben wir immer akzeptiert, dass Schule & Kindergarten mit Krankheit einhergeht?

## Slide 5: Gesunde Raumluft sichert unsere Werte!
Dabei sein können
Freude & Erfolg
Solidarität
Gesundheit
Inklusion
Leistungsfähigkeit
und vieles mehr…
Notes: Studien zeigen deutlich den Effekt von Luftwechseln (Empfehlungen von WHO & CDC)

## Slide 6: Möglichkeiten zur Raumluftverbesserung:
Luftaufbereitung & -austausch je nach Gegebenheiten
Lüftungsanlage
Notes: Luftwechsel Dimensionierung: Größerer errechneter Wert ist der wichtige!
6-facher Luftwechsel pro Stunde bzw. 35m3/Stunde

## Slide 7
Indikator für Raumluftgüte
Luft - Outdoor: 0,042% CO2 (= 420ppm)
Ausatmenluft enthält 4% CO2 (= 40.000ppm)
Daher dient der CO2 –Wert als Indikator für veratmete Luft & Raumluftgüte
Quelle: https://elpais.com/especiales/coronavirus-covid-19/how-to-avoid-the-infection-in-indoor-spaces/
Notes: ppm = parts per Million (Teilchen pro einer Million Luftteilchen)

## Slide 8
Außenluft
Gesundes Raumklima
Ist Frischluft erforderlich
Leistung sinkt um 15%
Leistung sinkt um 50%
Wie ist die Raumluft hier? Wie müde sind Sie?
Ist Fenster Öffnen eine Option?
WHO-Grenze
für gesunde Luft
Kopfschmerzen & Müdigkeit
Notes: Welche Werte streben wir denn an? Kognitive Leistung sinkt ab 1000ppm
Hinweis – wie sitzen Sie gerade?
Energieeffiziente Häuser sollten eine Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung haben, da ist Lüften nicht notwendig (Messung mit Sensor empfohlen).
Wie schaut es bei thermisch sanierten Häusern, Schulen & Kindergärten aus: die Gebäudehülle wurde dicht gemacht, aber aus Kostengründen keine

## Slide 9
Wenn wir kein Wasser trinken, das andere schon im Mund hatten, warum atmen wir Luft ein, die andere schon in sich hatten?
jeder 25. Atemzug verbrauchte Luft
jeder 65. Atemzug verbrauchte Luft
jeder 15. Atemzug verbrauchte Luft
Notes: Aerosole – Anreicherung durch Partikel in der Luft die Viren beladen sein können.
Transmissionen über viele Meter und lange nachdem eine Person im Raum war

## Slide 10: WARUM IST CO₂-MESSUNG SO WICHTIG?
Lüftungserfolg ist mit CO₂-Messgerät kontrollierbar!
Zeigt Anteil an schon veratmeter Luft zu Frischluft an.
CO2-Wert korreliert mit Feinstaub, organischen Verbindungen, Pilzsporen
Erhöhter CO2-Gehalt lässt Viren länger viral bleiben
Zeigt auch bei leeren Räumen den Anteil an Atemluft an
https://www.igoe.at/saubere-luft/#CO2
Notes: Wir wissen heute um die Wichtigkeit von Luftqualität für Wohlbefinden, Leistungserhalt und Gesundheitsschutz. Außenluft hat einen CO₂-Wert von 420 ppm (parts per million). Der CO₂-Wert ist ein idealer Luftqualitätsmarker in Räumen: er zeigt den Anteil an schon veratmeter Luft zu Frischluft an, korreliert mit Feinstaub, organischen Verbindungen, Viren, ... Viren bleiben bei höheren CO₂-Werten länger infektiös.

## Slide 11: Möglichkeiten der Raumluftverbesserung:
Luftwechsel (Frischluft)
Luftreinigung mit HEPA-Luftreinigern
RLT
ACH
Notes: Wenn wir Luft mit Wasser vergleichen, dann sehen wir, dass sauberes Quellwasser (Frischluft) wunderbar ist, so wie gute Frischluft. Dort wo wir entweder nicht (gut) Lüften können oder der mögliche Luftaustausch zu gering ist, dort sind HEPA-Luftreiniger entweder alternativ oder auch zusätzlich! Luftreiniger senken den CO2-Wert nicht, es ist daher zusätzlich Lüften zu empfehlen!

## Slide 12: Kluger Umgang mit Pathogenen
Jetzt: Wissen um Infektion durch Aerosole:
Gesunde Innenraumluft
Cholera, Pest & Kindbettfieber:
Trinkwasseraufbereitung
Kanalisation
Handhygiene & Desinfektion
Ansteckung über weite Distanzen & bei Nachnutzung von Räumen möglich
Dr. Ignaz Semmelweis
Notes: Mit Cholera leben lernen hieß Exkremente nicht mehr auf die Straßen zu schütten, Kanalisation zu bauen, Trinkwasser zu filtern. Bei Corona schütten wir im übertragenen Sinne immer noch Exkremente auf die Straße und trinken ungefiltertes Wasser.
https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/aerosole-klassenzimmer-corona/
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/images/4/42/Straßenquerprofil.jpg
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/index.php?title=Datei:Wasserversorgung.jpg&filetimestamp=20230914123930&
Aerosole: Transmissionen über viele Meter und lange nachdem eine Person im Raum war
Partikel kleiner als 10 µm können Stunden bis Tage in der Luft verbleiben. Aerosole sind generell nicht stabil und verändern sich in der Regel in Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit, Temperatur und weiteren physikalischen und chemischen Prozessen im Laufe der Zeit. Aerosole können auch Bakterien und Viren enthalten.

## Slide 13: Sommer/Herbst 2024 & Krankheiten?
Personengewichtete Verläufe Wien & Österreich
Wien 20.8.2024: wie 14.1.2024, 11.10.2023 & 31.3.2023

## Slide 14: Wichtiger Aspekt: Personenanzahl/Raum
versus

## Slide 15: Aspekt Personenanzahl
Wärmeleistung pro Person etwa 100Wh  Fenster schließen, wenn Raum leer
Pro Mensch etwa 30.000 - 40.000 ppm/Atemzug  viele Menschen Luft schnell verbraucht
Mehr Haushalte ergeben mehr Infektionsherde  #SaubereLuft besonders wichtig
Quelle: https://cse-nadler.de/Personenwaerme.pdf

## Slide 16: Ergebnis in Klassenräumen o.Ä.: Stoßlüftung – nicht ausreichend!
https://elpais.com/especiales/coronavirus-covid-19/how-to-avoid-the-infection-in-indoor-spaces/
Erst CO2-Messung
zeigt Problematik:
Stoßlüftung ist Räumen mit mehr Menschen nicht ausreichend!

## Slide 17: Kipplüftung: erstaunlich nachhaltig
https://elpais.com/especiales/coronavirus-covid-19/how-to-avoid-the-infection-in-indoor-spaces/
Kipplüftung
Ist in Klassen energieeffizient & hilfreich: Messungen in Schulen
zeigten, dass nur konstante Belüftung (natürlich oder mechanisch) die Luftqualität gut hielten.
Risiko
Notes: Wichtig: Fenster schließen, wenn niemand im Raum ist. SchülerInnen wärmen den Raum, Dauerlüftung ist behaglicher und messbar energieeffizienter!

## Slide 18: HEPA-Reiniger: Eine weitere „Schutzschicht"
HEPA-Luftreiniger
Filtern Pollen, Virus- & Pilzpartikel & Feinstaubbelastung aus der Luft.
HEPA-Luftreiniger-Studien zeigen: deutliche Leistungsverbesserung & weniger Infektionen.
2mal Trotec 350E Tourismusschule Wien 21 Biosaal
Notes: Mobile HEPA-Luftreiniger filtern Staub, Feinstaub, Allergene, Gerüche, organische Stoffe & Krankheitserreger aus der Luft.
Das erzeugt eine bessere Luftqualität. Unterstützt zwischen Lüftungen & falls witterungsbedingt o.Ä. weniger Luftaustausch stattfindet

## Slide 19: Zu beachten:
https://www.igoe.at/saubere-luft/#HEPA
KUBIKmeter (statt m2) & Personenzahl
Lautstärke <38 aber jedenfalls <45 dbA
Besser mehrere Geräte (wegen Lautstärke)
Energiekosten wie Ventilator (H14 > H13)
Vorfilter für Staub schont HEPA
Pro Stunde: 6-facher Luftwechsel bzw.
Pro Person 35m3

## Slide 20: Österreichische Schulrealität Oktober & November 2023

## Slide 21: Der Elefant im Raum oder das Pferd im Klassenzimmer?
https://www.equidocs.de/blog/schluss-mit-trockenem-husten-stallklima-im-pferdestall/

## Slide 22: Best Practise: HLWT Wien 21 – Biosaal & Co
Matura mit HEPA & Birdie

## Slide 23: Effekte guter & gesunder Raumluft
Mehr Wohlbefinden und Gesundheit
Weniger Fehlzeiten und Krankenstandstage (>30% in KIGAs)
Weniger Ausfälle, mehr soziale Teilhabe
Weniger Betreuungsaufwand in den Familien
Mehr Konzentration & Leistungsfähigkeit
Volkswirtschaftliche Kostenreduktion (3-4 Mrd. € in Ö/a)
Effizientes Lüften + HEPA-Filter: Energiekostenreduktion
Notes: Welche Effekte hat der Fokus auf Innenraumluft zu legen?

## Slide 25: IGÖ – Verein aus eigener Betroffenheit
Ehrenamtliches Engagement
Fokus Bildungseinrichtungen
Botschafter:innen & Mitglieder
Themenpositionierung: Pressekonferenzen & Medien
Ärztekammer Expert:innengruppe & Stakeholder
Schulplakat, Infomaterial & Beratung
Plakette für #SaubereLuft
Notes: Welche Effekte hat der Fokus auf Innenraumluft zu legen?

## Slide 26
Lessons from the COVID-19 pandemic for ventilation and indoor air quality, Volume: 385, Issue: 6707, Pages: 396-401, DOI: (10.1126/science.adp2241) https://www.science.org/doi/10.1126/science.adp2241#F3

## Slide 27
Spiel-, Lern- & Infomaterial:

## Slide 28: IGÖ-Botschafter:innen
Hochkarätiges Netzwerk von Botschafter:innen
Aus den Bereichen Medizin, Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft sowie Kunst & Kultur
Unterstützen uns in diesem wichtigen Anliegen

## Slide 29: Aktuelle Studien Österreich Luft & Pathogene
https://www.tugraz.at/institute/ibpsc/forschung/forschungsprojekte/laufende-projekte/impaqs
Notes: https://www.tugraz.at/institute/ibpsc/forschung/forschungsprojekte/laufende-projekte/impaqs
https://www.fwf.ac.at/aktuelles/detail/forschen-fuer-und-mit-der-gesellschaft-in-6-neuen-top-citizen-science-projekten

## Slide 30
12. Mai 2024 Internationaler ME/CFS-Tag Protestkundgebung Heldenplatz Radiobeitrag Radio FRO:
https://cba.media/663127 ab Min. 21:53

## Slide 31
Danke für die Aufmerksamkeit!